## Slide 1: ОПИСАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИГЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
Дружинин В. Г.
Научный руководитель:
д.ф-м.н Морозов В.А.

## Slide 2: Робототехника в современной медицине

## Slide 3: Операция
Из-за несимметричности кончика иглы, при ее движении в тканях человека она будет отклоняться от прямолинейного движения

## Slide 4: Цель управления
Движение по
заданной траектории
Поступательное движение,
Вращательное движение
Поступательное движение
Вращательное движение
Заданная траектория
Цель: расчёт и прогнозирование отклонения иглы от прямолинейного движения при перемещении иглы в мягких тканях пациента в режиме реального времени.

## Slide 5: Общая постановка задачи
Расчет движения иглы в плоскости Oxy, деформация иглы в зависимости от поступательного движения;
Расчет движения иглы в трехмерном пространстве в зависимости от вращательного и поступательного движения;
Ft – сила, действующая на кончик иглы;
Ff - сила трения, возникающая при движении иглы внутри ткани;
w(x) – распределенная нагрузка (сила, которую оказывает ткань на поверхность иглы).
Fneedle - сила с которой внедряется игла.

## Slide 6: Общая постановка задачи
Дополнительные подзадачи, повышающие точность решения:
Моделирование процесса прокола, получение изгиба иглы перед внедрением ее в ткани (нагрузка и разгрузка иглы в процессе прокола);
Моделирование движение иглы через материалы различной плотности различной (кожа, мышцы, орган);
Моделирование влияние сил, создаваемых тканью при деформации на поверхность иглы;
Моделирование силы трения при внедрении иглы в ткань;
Моделирование деформации ткани человека.

## Slide 7: постановка решаемой задачи
F – сила, действующая на кончик иглы;
v – скорость движения иглы в тканях человека;
угол наклона острия иглы;
угол под которым действует сила.
Fneedle - сила с которой внедряется игла.
Постановка задачи:
Расчет движения иглы в плоскости Oxy, отклонение иглы в зависимости от движения (увеличения l(t));

## Slide 8: Модель
Расчет отклонения | Воздействие внешней среды
Параметры
– текущая итерация моделирования – плотность – 1500 кг/м3 – скорость движения иглы - от 3 до 30 мм/с , где объем тела – длина иглы от 0 до 100 мм – изменяется с определённым шагом времени – модуль Юнга - 2.0·1011 н/м2 модуль толщина стенки иглы – 0.1 мм диаметр среднего сечения иглы – 0.9 мм
Параметры
Линейная скорость, мм/с | Шаг времени, с
3 | 3,33·10-6
15 | 6,67·10-7
24 | 4,17·10-7
30 | 3,34·10-7

## Slide 9: Результаты Моделирования при разной плотности материла
Chart: Отклонение иглы в зависимости от скорости при различной плотности материала
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1500 кг/м3 | 0.036593 | 0.14637 | 0.32934 | 0.58548 | 0.91482 | 1.3173 | 1.793 | 2.3419 | 2.964 | 3.6593
1100 кг/м3 | 0.026835 | 0.10734 | 0.24151 | 0.42936 | 0.67087 | 0.96605 | 1.3149 | 1.7174 | 2.1736 | 2.6835
900 кг/м3 | 0.021956 | 0.087823 | 0.1976 | 0.35129 | 0.54889 | 0.7904 | 1.0758 | 1.4052 | 1.7784 | 2.1956
Угол острия 45 градусов

## Slide 10: Результаты Моделирования при разном угле острия
Chart: Отклонение иглы в зависимости от скорости при различных углах острия
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
30 градусов | 0.025875 | 0.1035 | 0.23288 | 0.414 | 0.64688 | 0.9315 | 1.2679 | 1.656 | 2.0959 | 2.5875
45 градусов | 0.036593 | 0.14637 | 0.32934 | 0.58548 | 0.91482 | 1.3173 | 1.793 | 2.3419 | 2.964 | 3.6593
60 градусов | 0.044817 | 0.17927 | 0.40335 | 0.71707 | 1.1204 | 1.6134 | 2.196 | 2.8683 | 3.6302 | 4.4817
Плотность материала – 1500 кг/м3

## Slide 11: Эксперимент
УПИ – устройство перемещения игл
Угол острия иглы - 45 градусов
Плотность материала 1500 кг/м3

## Slide 12: Результаты моделирования сравнение с экспериментом
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель | 0.036593 | 0.14637 | 0.32934 | 0.58548 | 0.91482 | 1.3173 | 1.793 | 2.3419 | 2.964 | 3.6593
Плотность материала – 1500 кг/м3
Угол острия 45 градусов

## Slide 13: Выводы
Разработана модель, описывающая отклонение иглы при движении в тканях человека в реальном времени;
С помощь разработанной модели проведено моделирование движения иглы при различных начальных параметрах;
В результате сравнения экспериментальных данных и результатов моделирования было показано, что данная модель после доработки, может быть использована для корректировки робототехнического комплекса

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Дружинин В. Г.
Научный руководитель:
д.ф-м.н. Морозов В.А.