## Slide 1
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Докладчик Дружинин В.Г.
МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРУЕМОГО
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

## Slide 2: Робототехника в современной медицине

## Slide 3: Операция брахитерапии
Из-за несимметричности кончика иглы, при ее движении в тканях человека она будет отклоняться от прямолинейного движения

## Slide 4: Управление иглой
Поступательное движение,
Вращательное движение
Движение по
заданной траектории

## Slide 5: Постановка задачи
Расчет отклонения иглы от прямолинейного движении в плоскости Oxy в тканях человека;
Расчет отклонения иглы при движении в трехмерном пространстве в зависимости от вращательного и поступательного движения;

## Slide 6: 2-х мерная модель
F – сила, действующая на кончик иглы;
v – скорость движения иглы в тканях человека;
угол наклона острия иглы;
угол под которым действует сила.
Fneedle - сила с которой внедряется игла.

## Slide 7: 2-х мерная модель
Расчет отклонения | Воздействие внешней среды
Параметры
– текущая итерация моделирования – плотность – 1500 кг/м3 – скорость движения иглы - от 3 до 30 мм/с , где объем тела – длина иглы от 0 до 100 мм – изменяется с определённым шагом времени – модуль Юнга - 2.0·1011 н/м2 модуль толщина стенки иглы – 0.1 мм диаметр среднего сечения иглы – 0.9 мм С - коэффициент лобового сопротивления
Параметры

## Slide 8: 3-х мерная модель
(6)
(7)

## Slide 9: 3-х мерная модель
угол, на который повернулась игла;
компонента отклонения по оси Oz;
компонента отклонения по оси Oy;
отклонение за 1 такт выполнения модели;
общее отклонение кончика игла от оси Ox.
(10)
(8)
(9)

## Slide 10: Реализация модели

## Slide 11: Результаты моделирования 2-х мерной модели
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель | 0.036593 | 0.14637 | 0.32934 | 0.58548 | 0.91482 | 1.3173 | 1.793 | 2.3419 | 2.964 | 3.6593
Угол острия 30 градусов
Плотность материала – 1000 кг/м3

## Slide 12: Результаты моделирования 3-х мерная модель
12
Chart: Вращательная скорость 1 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 0.79 | 1.19 | 1.77 | 2.64 | 3.97 | 5.96 | 8.91
Модель | 0.0042947 | 0.034061 | 0.11312 | 0.26472 | 0.4987 | 0.80904 | 1.1901 | 1.638 | 2.1506 | 2.7289
Chart: Вращательная скорость 4 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49
Модель | 0.0010764 | 0.0086053 | 0.029017 | 0.068685 | 0.13393 | 0.23092 | 0.3657 | 0.54438 | 0.77323 | 1.0568
Chart: Вращательная скорость3 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 2.58 | 3 | 3.52 | 4.05
Модель | 0.001435 | 0.011468 | 0.038644 | 0.091371 | 0.17798 | 0.30634 | 0.48476 | 0.71872 | 1.0167 | 1.3897
Chart: Вращательная скорость5 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.64 | 0.96 | 1.46 | 2.65 | 3.36 | 4.95 | 6.11
Модель | 0.00086119 | 0.006886 | 0.023226 | 0.055001 | 0.10731 | 0.18515 | 0.29349 | 0.43738 | 0.62112 | 0.85078

## Slide 13: Подбор коэффициентов для двух мерной модели
(11)
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель | 0.00050793 | 0.0081486 | 0.041374 | 0.13112 | 0.32105 | 0.66741 | 1.2399 | 2.121 | 3.4066 | 5.2107

## Slide 14: Подбор коэффициентов для двух мерной модели
(13)
(12)
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель | 0.00054742 | 0.0086405 | 0.043232 | 0.13514 | 0.32665 | 0.67076 | 1.2315 | 2.0827 | 3.3085 | 5.007
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель | 0.0045149 | 0.036216 | 0.12259 | 0.29138 | 0.57075 | 0.98876 | 1.5745 | 2.3566 | 3.3646 | 4.6318

## Slide 15: Подбор коэффициентов для двух мерной модели
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Ошибка 1 | 0.099453 | 0.15136 | 0.19677 | 0.25486 | 0.29335 | 0.25924 | 0.20848 | 0.1173 | -0.0085436 | -0.066993
Ошибка 2 | 0.095485 | 0.12378 | 0.11741 | 0.098624 | 0.049249 | -0.058759 | -0.13454 | -0.15662 | -0.06456 | 0.30823
Ошибка 3 | 0.099492 | 0.15185 | 0.19863 | 0.25888 | 0.29895 | 0.26259 | 0.20005 | 0.079042 | -0.10662 | -0.27074
Линейная скорость, мм/с | Величина ошибки моделирования, мм |  | 
 | Выражение 16 | Выражение 17 | Выражение 18
3 | 0,0995 | 0,0955 | 0,0995
6 | 0,1519 | 0,1238 | 0,1514
9 | 0,1986 | 0,1174 | 0,1968
12 | 0,2589 | 0,0986 | 0,2549
15 | 0,299 | 0,0492 | 0,2933
18 | 0,2626 | -0,059 | 0,2592
21 | 0,2001 | -0,135 | 0,2085
24 | 0,079 | -0,157 | 0,1173
27 | -0,107 | -0,065 | -0,009
30 | -0,271 | 0,3082 | -0,067

## Slide 16: Выводы
Разработана 2-х мерная модель, описывающая отклонение иглы при движении в тканях человека в реальном времени;
Подобраны различные коэффициенты для данной 2-х мерной модели;
Разработана 3-х мерная модель, описывающая отклонение илы при движении в тканях человека;
Данная модель закодирована в MATLAB/Simulink
Проведено моделирование и сравнения с экспериментальными данными

## Slide 17: Результаты работы были представлены
По теме НКР опубликован 7 работ в том числе 1 из них в научных журналах, проиндексированных в базах Scopus
Результаты работы опубликованы в журнале «Российский журнал биомеханики» в 2018 году.
«Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях» (Харьков, 2018),
IV Международную конференцию «Комплексная безопасность и физическая защита» (Санкт-Петербург, 2018),
Конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж 2018),
XII Всероссийская научная конференция молодых ученых «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» (Новосибирск, 2018),
«СПИСОК-2019 Всероссийская научная конференция по проблемам информатики» (Санкт-Петербург, 2019),
Конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж 2019)
Планируются публикация на 2-х конференциях и 2-х журнал реферируемых в базах Scopus
Конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж 2020)
Конференция «Поляховские чтения 2020» (Санкт-Петербург 2020)
Публикация в журнале «Вестники Санкт-Петербургского университета»
Публикация в журнале «Российский журнал биомеханики»

## Slide 18
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Спасибо за внимание!
Докладчик Дружинин В.Г.

## Slide 19: Положения выносимые на защиту
Метод и способ формирования внешнего воздействия на медицинскую иглу при движении в тканях человека.
Способ представления медицинской иглы в физико-математической модели.
Модель и программа, разработанная на ее основе описывающая отклонение кончика иглы при ее движении в тканях человека.

## Slide 20: Что необходимо доделать для защиты кандидатской диссертации
Подготовить тезисы для конференций
Закончить работу над статьями
Оптимизировать коэффициенты для двухмерной модели
Подобрать коэффициенты для трех мерной модели