## Slide 1: Модель деформируемого объекта управления
Дружинин В. Г.
Научный руководитель:
д.ф-м.н Морозов В.А.

## Slide 2: Робототехника в современной медицине

## Slide 3: Операция
Из-за несимметричности кончика иглы, при ее движении в тканях человека она будет отклоняться от прямолинейного движения

## Slide 4: Цель управления
Движение по
заданной траектории
Поступательное движение,
Вращательное движение
Поступательное движение
Вращательное движение
Заданная траектория
Цель: расчёт и прогнозирование отклонения иглы от прямолинейного движения при перемещении иглы в мягких тканях пациента в режиме реального времени.

## Slide 5: Программная среда
Ядро модели
Генерация библиотек для использования в сторонних приложения
Использование в моделях Simulink
Программная оболочка для проведения параметрических расчётов
2-мерная модель
3-мерная модель

## Slide 6: 2-х мерная Модель
Расчет отклонения | Воздействие внешней среды
Параметры
– текущая итерация моделирования – плотность – 1500 кг/м3 – скорость движения иглы - от 3 до 30 мм/с , где объем тела – длина иглы от 0 до 100 мм – изменяется с определённым шагом времени – модуль Юнга - 2.0·1011 н/м2 модуль толщина стенки иглы – 0.1 мм диаметр среднего сечения иглы – 0.9 мм
Параметры

## Slide 7: 3-мерная модель

## Slide 8: Результаты Моделирования
Chart: Отклонение в зависимости от скорости при вращательной скорости 1 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 0.79 | 1.19 | 1.77 | 2.64 | 3.97 | 5.96 | 8.91
Модель | 0.0042947 | 0.034061 | 0.11312 | 0.26472 | 0.4987 | 0.80904 | 1.1901 | 1.638 | 2.1506 | 2.7289
Chart: Отклонение в зависимотси от скорости при вращательной скорости 4 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49
Модель | 0.0010764 | 0.0086053 | 0.029017 | 0.068685 | 0.13393 | 0.23092 | 0.3657 | 0.54438 | 0.77323 | 1.0568
Chart: Отклонение в зависимотси от скорости при вращательной скорости 3 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 2.58 | 3 | 3.52 | 4.05
Модель | 0.001435 | 0.011468 | 0.038644 | 0.091371 | 0.17798 | 0.30634 | 0.48476 | 0.71872 | 1.0167 | 1.3897
Chart: Отклонение в зависимотси от скорости при вращательной скорости 5 рад/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.64 | 0.96 | 1.46 | 2.65 | 3.36 | 4.95 | 6.11
Модель | 0.00086119 | 0.006886 | 0.023226 | 0.055001 | 0.10731 | 0.18515 | 0.29349 | 0.43738 | 0.62112 | 0.85078

## Slide 9: Вязкоупругий элемент
Chart: Скорость, мм/с
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Эксперимент | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.93 | 1.44 | 2.2 | 3.3 | 4.94
Модель(сила лоб.сопротив.) | 0.030759 | 0.123 | 0.27673 | 0.49183 | 0.76841 | 1.106 | 1.5051 | 1.9652 | 2.4865 | 3.0715
Модель(Вязкоупругий эл.) | 0.34046 | 0.73799 | 1.1356 | 1.5328 | 1.9302 | 2.3267 | 2.7236 | 3.12 | 3.5163 | 3.9152

## Slide 10: Публикации и конференции
№ п.п. | Название статьи | Выходные данные (с указанием электронной ссылки из наукометрической базы) | Объем в с. | Год публикации
1 | model of the deviation of the medical needle during the movement in human TISSUE Журнал «Российский журнал биомеханики» | https://proxy.library.spbu.ru:2090/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059617883&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=MODEL+OF+THE+DEVIATION+OF+THE+MEDICAL+NEEDLE+DURING+THE+MOVEMENT+IN+HUMAN+TISSUE&st2=&sid=625a1ed3ca591e7fe606254d18199049&sot=b&sdt=b&sl=95&s=TITLE-ABS-KEY%28MODEL+OF+THE+DEVIATION+OF+THE+MEDICAL+NEEDLE+DURING+THE+MOVEMENT+IN+HUMAN+TISSUE%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=#references http://vestnik.pstu.ru/biomech/archives/?id=&folder_id=7920 | 14 | 2018
№ п.п. | Название мероприятия | Статус мероприятия (международное, всероссийское, региональное, городское, субъектное, иное) | Результаты
1 | СПИСОК-2019 Всероссийская научная конференция по проблемам информатики | Всероссийская научная конференция по проблемам информатики | 23-26 апреля 2019 Сборник тезисов
2 | XII Всероссийская научная конференция молодых ученых «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» | Всероссийская научная конференция молодых ученых | 3-7.12.2018 Сборник тезисов
3 | Конференция «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» 2018 | Международная научно-техническая конференция | 17-19.12.2018 Сборник тезисов
4 | XIV Международная конференция «Комплексная безопасность и физическая защита». | Международная конференция | 01-03.08.2018 Сборник тезисов
№ п.п. | Статус мероприятия | Название мероприятия | Тип награды (победитель, либо призер) | Год вручения награды
1 | Региональное | Конкурс грантов 2018 года для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга | Победитель | 2018

## Slide 11: План на следующий учебный год
Публикация новой статьи в Журнале «Российский журнал биомеханики»;
Внедрение в модель двухмерных, трехмерных вязкоупругих элементов;
Внедрить в модель действие силы трения;
Проведение новых экспериментов;
Усовершенствование программной среды;

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Аспирант 2- курса Дружинин В. Г.
Научный руководитель:
д.ф-м.н. Морозов В.А.